## Slide 1
应急场景下的校园人流量监测预警系统
中期答辩
答辩人 | 指导教师
日期：2026年5月9日

## Slide 2
目 录
1
项目背景与研究意义
2
系统总体架构
3
硬件设计与实现
4
软件设计与实现
5
YOLOv8 行人检测
6
系统测试与结果
7
总结与展望

## Slide 3
项目背景与研究意义
校 园 安 全 痛 点
高校人员密集场所缺乏实时人流监测手段
传统人工计数效率低、误差大
突发事件时无法快速判断疏散需求
研 究 目 标
基于 AI 视觉识别技术，实现校园重点区域人流量实时监测与自动报警
检测结果通过 Web 仪表盘可视化展示
超过阈值时自动驱动硬件报警（LED + 蜂鸣器）

## Slide 4
系统总体架构
ESP32-CAM --HTTP MJPG-- PC (YOLOv8 + Flask) --TCP :8888-- ESP8266 --UART-- STM32 --LED/Buzzer
Flask Web --Browser--
1
视频采集与AI检测
ESP32-CAM + YOLOv8
2
Web可视化
Flask + Chart.js
3
报警执行
TCP + ESP8266 + STM32

## Slide 5
硬件设计与实现
STM32F103ZET6
64MHz, HAL, Keil MDK-ARM
USART1+USART2+GPIO
ESP32-CAM
OV2640, MJPEG 推流
QVGA 320x240, XCLK 20MHz
ESP8266 ESP-01S
AT 固件, 透明传输
TCP Client :8888
STM32 PA2(TX) - ESP8266 RX
STM32 PA3(RX) - ESP8266 TX
UART 115200 8N1
PE5: LED / PB5: ALARM
PB8: Buzzer (Active High)
PA9/PA10: CH340 Debug
GPIO Pin Assignments

## Slide 6
软件设计与实现
Python 后端模块
app.py
Flask 入口, 6 REST API 路由
detector.py
MJPEG+YOLOv8+TCP+DB
db.py
SQLite: 检测+报警两张表
tcp_server.py
TCP 8888 客户端管理
Web 前端
Chart.js 实时折线图
毛玻璃仪表盘, 2s刷新
动态阈值 + 手动报警
STM32 固件
AT init TCP 透传
sscanf GPIOPinCtrl

## Slide 7
YOLOv8 行人检测
检测流程
1. HTTP 直读 MJPEG 流
2. SOI/EOI 标记切帧
3. cv2.imdecode 解码
4. 320x240 YOLOv8n 推理
5. person 过滤 (COCO=0)
协议格式:
COUNT:N,ALARM:0/1
报警防抖机制
连续 3 帧超阈值 触发报警
连续 3 帧低于阈值 解除报警
状态锁定 3s 防止震荡
其他优化
TCP 广播限速 0.5s 防 UART 溢出
DB 写入限速 2s 间隔
手动报警暂停自动 TCP 广播

## Slide 8
关键技术与选型
MJPEG 解析方案
cv2.VideoCapture FFmpeg 不稳定
HTTP raw + SOI/EOI 手动切帧
ESP8266 通信模式
普通模式 需解析+IPD前缀
透明传输 CIPMODE=1 数据直达
STM32 初始化优化
Flash 保存 WiFi, 上电自动连热点
去掉冗余 AT 指令
启动: 15s 5s
TCP 稳定性保障
SO_KEEPALIVE + 5s 超时检测
广播时自动清理死连接

## Slide 9
系统测试与结果
功能测试
视频流稳定显示 (localhost:5000)
YOLO 准确识别行人并实时计数
超阈值时 Web 弹窗 + STM32 报警
Web 端动态调节阈值
报警事件记录数据库, 历史可查
性能指标
指标 | 数值
检测帧率 | 10-15 FPS (CPU 推理)
报警响应延迟 | < 1 秒 (3 帧确认)
STM32 控制响应 | < 100ms
Web 页面刷新 | 2 秒

## Slide 10
总结与展望
已完成工作
1. ESP32-CAM 视频采集与 MJPEG 推流
2. YOLOv8 行人检测模型部署与推理
3. Flask Web 可视化仪表盘
4. TCP + ESP8266 + STM32 报警链路
5. 报警防抖、阈值调节、历史记录
下一步计划
1. 校园场景数据集微调, 提升精度
2. 支持多摄像头同时监测
3. 短信/邮件远程报警通知
4. 部署到 Jetson Nano 等嵌入式平台

## Slide 11
致 谢
感谢各位老师聆听!
欢迎提问与指导