## Slide 1
应急场景下的校园人流量监测预警系统
中期答辩
基于 ESP32-CAM、YOLOv8、Flask、ESP8266 与 STM32F103ZET6 的实时监测与硬件报警方案
视频采集
AI 识别
Web 可视化
硬件报警
答辩人：__________ 指导教师：__________ 日期：2026年5月9日
应急场景下的校园人流量监测预警系统｜中期答辩
01

## Slide 2
一、汇报结构与项目定位
从整体到细节
汇报按照“背景需求 → 总体架构 → 硬件实现 → 软件实现 → 关键技术 → 测试展望”的顺序展开。
01
项目背景与研究意义
校园重点区域人流密集，突发事件下需要实时监测和快速预警。
02
系统总体架构
视频流、AI 检测、Web 可视化、TCP 通信和硬件报警构成闭环。
03
硬件与软件实现
ESP32-CAM 采集，PC 端推理，ESP8266 桥接，STM32 执行报警。
04
关键技术与测试结果
重点说明 YOLOv8 检测、MJPEG 解析、报警防抖和通信稳定性。
汇报重点
不是单独展示某个模块，而是说明从摄像头采集、AI 识别、网页展示到 STM32 声光报警的完整工程链路。
应急场景下的校园人流量监测预警系统｜中期答辩
02

## Slide 3
二、项目背景与研究意义
需求分析
校园安全痛点
人员密集：食堂、体育馆、教学楼等场所高峰期人流变化快，拥挤风险难以及时发现。
人工低效：传统人工计数依赖巡查，效率低、误差大，难以形成连续数据记录。
应急困难：火灾、地震等突发事件中，管理人员需要快速判断疏散压力和报警需求。
研究目标
实时监测：基于 AI 视觉识别统计校园重点区域人流量。
自动预警：人数超过阈值时触发 Web 端报警与 STM32 声光报警。
可视化管理：通过 Web 仪表盘展示当前人数、趋势曲线、阈值设置和报警历史。
检测对象
画面中的 person 类别目标
判断依据
人数阈值 + 连续帧防抖
输出结果
网页报警 + LED/蜂鸣器
项目价值：将 AI 视觉检测与嵌入式硬件执行结合，形成适合校园应急场景的人流量监测预警原型系统。
应急场景下的校园人流量监测预警系统｜中期答辩
03

## Slide 4
三、系统总体架构
数据闭环
核心数据流：视频采集 → AI 推理计数 → Web 可视化 → TCP 下发 → STM32 执行报警。
ESP32-CAM
HTTP MJPEG 视频流
PC 后端
YOLOv8 + Flask 检测 / 接口
浏览器
实时画面 图表 / 阈值
ESP8266
TCP 客户端 WiFi 桥接
STM32
UART 解析 LED / 蜂鸣器
三大子系统
视频采集与 AI 检测：ESP32-CAM 提供 MJPEG 流，PC 端 YOLOv8 识别 person 并统计人数。
Web 可视化：Flask 提供接口，Chart.js 展示人数趋势、阈值和报警历史。
报警执行：TCP 指令经 ESP8266 转 UART，STM32 控制 LED 与蜂鸣器。
链路特点
PC 负责计算密集型 AI 推理，STM32 负责实时、稳定的硬件执行。
TCP + 透明传输减少中间解析复杂度，便于 STM32 逐行处理。
Web 页面既用于展示，也提供阈值调节、手动报警和解除报警入口。
应急场景下的校园人流量监测预警系统｜中期答辩
04

## Slide 5
四、硬件设计与实现
模块与接线
STM32F103ZET6 控制板
HAL 库 + Keil MDK-ARM 开发
USART1 调试，USART2 与 ESP8266 通信
GPIO 控制黄灯、红灯和蜂鸣器
ESP32-CAM 摄像头模块
AI-THINKER，OV2640 传感器
QVGA 320×240，XCLK 20MHz
通过 WiFi 提供 MJPEG 视频流
ESP8266 ESP-01S
AT 固件，CIPMODE=1 透明传输
作为 TCP 客户端连接 PC:8888
把 TCP 数据转发到 STM32 UART
STM32 关键引脚分配
引脚
外设
说明
PA2/PA3
USART2
与 ESP8266 通信，115200 8N1
PA9/PA10
USART1
CH340 调试串口
PE5
黄灯
低电平亮，调试指示
PB5
红灯
低电平亮，报警指示
PB8
蜂鸣器
高电平响
ESP8266 接线与供电注意
STM32
ESP8266
说明
PA2 TX
RX
STM32 发送到 WiFi 模块
PA3 RX
TX
STM32 接收 WiFi 模块数据
3.3V
VCC/EN/GPIO0
上电使能与正常启动
GND
GND
共地保证串口电平参考一致
注意：ESP8266 峰值电流可达 300mA+，建议独立稳定 3.3V 供电，不要仅依赖 STM32 板载引脚。
应急场景下的校园人流量监测预警系统｜中期答辩
05

## Slide 6
五、软件设计与实现
模块化设计
软件部分分为 Python 后端、Web 前端和 STM32 固件，分别负责检测推理、可视化交互和硬件控制。
Python 后端：campus_monitor/
文件
功能
app.py
Flask 入口，提供 6 个 REST API 路由
detector.py
MJPEG 读取、YOLOv8 推理、TCP 广播、DB 写入
db.py
SQLite 数据库层：检测记录表 + 报警事件表
tcp_server.py
TCP Server 监听 8888，维护客户端列表
Web 前端：templates/index.html
Chart.js 折线图实时展示人数变化趋势。
仪表盘每 2 秒自动刷新，展示当前人数、阈值与报警状态。
支持动态调节阈值、手动报警/解除、报警历史记录表格。
STM32 固件：stm32_serial_led/Src/main.c
完成 ESP8266 AT 初始化，进入透明传输模式。
串口逐行接收 TCP 指令，sscanf 解析 COUNT 与 ALARM 字段。
根据报警位控制红灯、黄灯和蜂鸣器。
软件设计特点
上位机负责复杂算法和数据展示，下位机负责稳定执行，分工清晰，便于调试与扩展。
应急场景下的校园人流量监测预警系统｜中期答辩
06

## Slide 7
六、YOLOv8 行人检测与报警防抖
关键细节
模型选型
YOLOv8n（nano）轻量级模型
只检测 COCO person 类别（ID=0）
适合 CPU 实时推理与原型验证
检测流程
1
HTTP 直读 MJPEG
2
SOI/EOI 切帧
3
OpenCV 解码
4
320×240 推理
5
映射坐标 并计数
报警防抖机制（重点）
触发条件：连续 3 帧人数超过阈值，才进入报警状态，避免单帧误检导致误报警。
解除条件：连续 3 帧低于阈值，才解除报警，避免画面短时波动造成频繁切换。
锁定机制：状态切换后锁定 3 秒，进一步防止报警状态震荡。
通信协议与限速
COUNT:人数,ALARM:0/1
TCP 广播限速 0.5 秒，降低 STM32 UART 溢出风险。
数据库写入限速 2 秒，减少高频写入压力。
手动报警期间暂停自动 TCP 广播，保证人工控制优先。
应急场景下的校园人流量监测预警系统｜中期答辩
07

## Slide 8
七、关键技术选型与稳定性优化
工程取舍
MJPEG 解析方案
放弃 cv2.VideoCapture：FFmpeg 对 multipart 流解析不够稳定。
采用 HTTP raw 直读：手动查找 JPEG 起始 SOI 与结束 EOI 标记进行切帧，稳定性更高。
ESP8266 通信模式
放弃普通模式：需要解析 +IPD,N: 前缀，且要处理分片拼接。
采用透明传输：CIPMODE=1 后 TCP 数据直达 UART，STM32 可直接 sscanf 匹配。
STM32 初始化优化
WiFi 信息保存到 ESP8266 flash，上电自动连接热点。
去掉 CWMODE、CWQAP、CWJAP 等冗余 AT 指令。
启动时间从约 15 秒缩短到约 5 秒。
TCP 稳定性保障
开启 SO_KEEPALIVE，及时发现异常连接。
设置 5 秒超时检测死连接。
广播时自动清理已断开的客户端，防止无效发送堆积。
应急场景下的校园人流量监测预警系统｜中期答辩
08

## Slide 9
八、系统测试、总结与展望
收束总结
测试结果
浏览器可稳定访问 localhost:5000 并显示视频流。
YOLOv8 能识别行人并实时计数，超过阈值后触发报警。
Web 弹窗报警与 STM32 红灯/蜂鸣器响应联动正常。
支持动态阈值、手动报警/解除和数据库历史记录。
性能指标
指标
结果
检测帧率
~10–15 FPS（CPU 推理）
报警响应延迟
< 1 秒（3 帧确认）
STM32 控制响应
< 100 ms
Web 刷新间隔
2 秒
已完成工作
ESP32-CAM 视频采集与 MJPEG 推流。
YOLOv8 行人检测部署与推理。
Flask Web 仪表盘、TCP + ESP8266 + STM32 报警链路。
报警防抖、阈值动态调节和历史记录。
下一步计划
采集校园场景数据集，对模型进行微调，提高准确率。
支持多摄像头同时监测。
增加按日期范围查询、按小时统计、导出 CSV/Excel
接入钉钉/企业微信 Webhook 或 Twilio 短信
STM32 接个 0.96 寸 OLED
加个语音模块（如 SYN6288）
应急场景下的校园人流量监测预警系统｜中期答辩
09